## Slide 2
高考要求 学业标准·考情分析
考点分类 考点透析·典例剖析

## Slide 3
第三章 相互作用——力
第9讲 重力与弹力
课时2 实验:探究弹簧弹力与形变量的关系

## Slide 4
考点分析 | 核心素养 | 知识图解 | 
1.实验原理.（★） | 科学思维 |  | 
2.实验操作.（★★） | 科学探究 |  | 
3.数据处理与误差分析.（★★） | 科学思维 |  | 

## Slide 5
1
实验原理及操作步骤 回归教材
核心总结
1.实验原理
（1）如图甲所示，在弹簧下端悬挂钩码时，弹簧
会伸长，平衡时弹簧的弹力与所挂钩码受到的重力大
小相等.弹簧的原长与挂上钩码后弹簧的长度可以用刻
（2）建立坐标系，以纵坐标表示弹力大小，以横坐标表示弹簧的伸长量 ，在
坐标系中描出实验所测得的各组 对应的点，用平滑的曲线连接起来.根据实验所
得的图线，就可探知弹力大小与弹簧伸长量之间的关系.
度尺测出，其伸长量 可以用弹簧的长度减去原长来求得.

## Slide 6
2.实验步骤
（1）将弹簧的一端挂在铁架台上，让其自然下垂，用刻度尺测出弹簧自然伸长
状态时的长度 ，即为原长.
（2）如图乙所示，在弹簧下端挂质量为的钩码，测出此时弹簧的长度 ,记录
和 ，填入自己设计的表格中.
（3）改变所挂钩码的个数，测出对应的弹簧长度，记录、、、 和相
应的弹簧长度、、、，得出每次弹簧的伸长量、、、、 ，并将所得
数据填入表格.

## Slide 7
考题1 （2026·浙江杭州学军中学检测）某同学用如图甲所示装置探究弹簧弹力与形
变量的关系.

## Slide 8
（1）下列主要操作步骤的正确顺序是_________.
CBEDA
A.写出与 的关系式
B.记下弹簧不挂钩码时，其下端在刻度尺上的刻度
C.将铁架台固定在水平桌面上，弹簧上端系在横杆上，在弹簧附近竖直固定刻度尺
D.计算弹簧弹力（为重力加速度），以为横轴、 为纵轴建立平面直角坐
标系，用描点法作出 图像
E.依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个、个质量均为 的钩码，当钩码静止时，记
下弹簧下端所对应的刻度 ，并记录在表格内
[解析] 应先组装器材，测量弹簧原长，再进行实验，进行数据分析，则正确排序为
.

## Slide 9
（2）某次测量如图乙所示（刻度尺的分度值为）,指针示数为______ .
17.90
[解析] 刻度尺分度值为，读数为 .
（3）根据实验记录，作出图像，如图丙所示，则弹簧的劲度系数_____
（结果保留三位有效数字）.
13.2
[解析] 根据胡克定律，可知 .
（4）若以钩码个数为横轴、弹簧下端对应刻度 为纵轴建立平面直角坐标系，拟合
直线.测得直线斜率为,则弹簧劲度系数的表达式为 ____（用已知量和测量量的
符号表示）.
[解析] 根据共点力平衡条件有，解得,则有 ,整
理得 .

## Slide 10
变式1-1 （2026·湖北武汉外国语学校检测）同学们利用如图所示的装置做实验，探
究在弹性限度内弹簧弹力与形变量的关系，下列说法中能正确反映探究结果的是
( ).
A
A.弹簧弹力与形变量成正比 B.弹簧弹力与形变量成反比
C.弹簧弹力与形变量的二次方成正比 D.弹簧弹力与形变量的二次方成反比

## Slide 11
名师点拨
注意事项
1.所挂钩码不要过重，以免弹簧超出它的弹性限度.
2.每次所挂钩码的质量差尽量大一些，从而使坐标纸上描出的点尽可能稀疏一些，
这样作出的图线较为精确.
3.测弹簧长度时，一定要在弹簧竖直悬挂且处于平衡状态时测量，刻度尺要保持
竖直并靠近弹簧，以免增大误差.
4.描点画线时，所描的点不一定都落在一条曲线上，但应注意一定要使各点均匀
分布在曲线的两侧.
5.记录数据时要注意弹力及弹簧伸长量的对应关系和单位.

## Slide 12
2
数据处理及误差分析 易错点
核心总结
1.弹簧 图像问题的求解三法
（1）利用图像在横轴上的截距，求弹簧的原长.
（2）利用图像的斜率，求弹簧的劲度系数.
（3）利用图像上的点（数据）列方程（或方程组）求解弹簧的原长或劲度系数.
2.误差分析
（1）由于弹簧原长及伸长量的测量都不便于操作,故存在较大的测量误差.
（2）由于弹簧自身的重力影响造成误差.
（3）当未放重物时,弹簧在自身重力的作用下,已经有一个伸长量,这样在作图时,
图线与 轴有一截距.

## Slide 13
考题2 （2026·南京师大附中模拟）在“探究弹簧弹力与形变量的关系”的实验中，某
实验小组利用智能手机中自带的定位传感器设计了如图（a）所示的实验，手机软件
中的“定位”功能可以测量手机竖直方向的位移,某次实验中记录的数据如下表所示.
钩码数目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
弹簧伸长量 | 0.49 | 1.01 | 1.51 | 1.99 | 2.39 | 2.51
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 | 0.49 | 1.01 | 1.51 | 1.99 | 2.39 | 2.51

## Slide 14
（1）根据表格中的数据，在图（b）中描点并作出钩
码数量与弹簧伸长量 的关系图像.

## Slide 15
[解析] 以为横坐标， 为纵坐标，在坐标纸中描点画线，让多
数的点分布在直线上，其余点均匀分布在直线两侧，偏差太大
的点舍弃，所得图像如图所示.
[答案] 见解析.

## Slide 16
（2）根据图像可得出弹簧弹力与弹簧伸长量的关系是___________________________
_________________.
在弹性限度内，弹簧的弹力与
弹簧伸长量成正比
[解析] 由 图像为过原点的直线可知，钩码数量与弹簧伸长量成正比.又因为每个
钩码质量相等，弹簧弹力等于钩码总重力，故在弹性限度内，弹簧的弹力与弹簧伸长
量成正比.
（3）已知每个钩码的质量为,重力加速度取 ，由图像可以求得弹簧的劲
度系数为____ （结果保留两位有效数字）.
10
[解析] 设弹簧劲度系数为，由题意知每个钩码质量 ,根据二力平
衡有弹簧弹力,整理得,结合图像斜率 ,代
入数据，解得 .

## Slide 17
（4）实验中未考虑弹簧自身受到的重力，这对弹簧劲度系数的测量结果____
（填“有”或“无”）影响.
无
[解析] 若考虑弹簧自身重力，则未挂钩码时，弹簧伸长量为,则 ,挂上
钩码后，联立整理得 ,由以上分析可知，弹簧的劲度
系数是通过图像斜率与单个钩码的重力的乘积得到的，与弹簧自重无关，故未考虑弹
簧自身受到的重力，对弹簧劲度系数的测量结量无影响.

## Slide 18
变式2-1 某同学查阅相关资料得知当地重力加速度的值为 ，若考虑此因素的
影响，则实验测得弹簧的劲度系数结果______（填“大于”“小于”或“等于”）真实值.
大于
[解析] 当地重力加速度的值为 ，若考虑此因素的影响，结合上式可知，实
验测得弹簧的劲度系数结果偏大.

## Slide 19
名师点拨
数据处理的方法与技巧
1.以弹力（大小等于所挂钩码受到的重力）为纵坐标，以弹簧的伸长量 为横坐
标，用描点法作图.连接各点，得出弹力随弹簧伸长量 变化的图线.
2.以弹簧的伸长量为自变量，写出曲线所代表的函数.首先尝试一次函数，如果不
行,则考虑二次函数.
3.得出弹力和弹簧伸长量之间的定量关系，解释函数表达式中常数的物理意义.

## Slide 20
难点突破
实验误差分析及减小方法

## Slide 21
教材延伸
描绘实验图线
1.描绘图线时，一般以横坐标为自变量，以纵坐标为因变量，在坐标轴的末端箭
头旁注明坐标轴所代表的物理量及其单位.
2.根据测量的数据，选取适当的坐标轴的标度（每格所代表的量值），使横轴与
纵轴的全长（表示数据的最大值的长度）近似相等，图线大约分布在正方形区域内，
并尽可能使最小分度与测量的准确程度相一致，且测量的准确值在图上能确切标出.
3.当图线不通过坐标原点时，坐标的原点可以不从0开始，这样可以使图线分布匀称.
4.描点时，依据实验数据用削尖的铅笔在图上描点，用“×”或“·”标明，再用平滑
的曲线连接.测量值有一定的误差，图线不通过全部的点是正常现象，连线时应让尽量
多的点落在所绘图线上，个别严重偏离的点应舍弃，应使其余不在所绘图线上的点大
致均匀地分布在所绘图线的两侧.#4.1.4